Slinky ou dipole demi-onde spiralé.

         Une antenne Slinky est un jouet fabriqué avec un ressort flexible de 90 tours d'un diamètre de 2-3/4 inch (69,85mm). Chaque Slinky contient 67 feet (20 421,6mm) de fil plat en acier, et pèse approximativement 1/2 pound (226,79g). Quant une Slinky est compressée elle fait seulement 2-1/4 inch (31,75mm) de long, mais elle ne peut être étendue comme une hélice que jusqu'à 15 feet (4 572mm) de long sans la déformer. Une antenne Slinky est légère, simple à suspendre et à étendre, et aisée à démonter pour la ranger si elle n'est pas utilisée. Pour la construction personnel, vous pouvez utiliser du fil de cuivre rigide de SECTION 2,5mm2 (diamètre 1,7mm) au moins, isolé au polyvinyle du type utisé en électricité, disponible chez tous les revendeurs en électricité, la couleur bleu ou gris permet à l'antenne d'être plus discrète  l'extérieur (pour, les combles la couleur noir est mieux). La longueur de fil permettant d'obtenir la résonance en QUART-D'ONDE de la bobine dépend du diamêtre de la bobine, du nombre de spires et de la fréquence; le calcul est assez difficile, mais l'expérience montre qu'une longueur de fil voisine d'une demi-onde avant bobinage amène en général près du bon résultat (,par précaution couper une longueur avec une bonne marge de sécuritée: il est plus facile de recouper que de rallonger! Par exemple pour la bande des 80m prendre deux fois 50 metres). Pour la mesure de grandes longueurs, comment celles pour le 80m, la "chaine d'arpenteur" de 10m de long (maillons de 100 mm) emprunté à l'agriculteur du coin peut être bien utile! Le principale est d'avoir deux longueurs identiques. Suivant la fréquence à laquelle ont veut utiliser l'antenne, couper DEUX longueurs de plus ou moins 20 421,6mm (pour la bande 40m), ensuite enrouler (TOUJOURS DANS LE MEME SENS) à spires jointives chaque longueurs autour d'un mandrin quelconque, en tirant bien sur le fil pour lui faire prendre la forme d'un ressort, pour arriver, les spires détendues, à un diamètre d'environs 69,85mm (à titre d'information une bombe aérosol courante, type "anti-moustique", fait 58mm de diamètre...). Les spires ainsi faites, quant elles ne serons plus maintenues vont légèrements augmentées de diamètre et prendre leurs diamètres définitif (,avec une section de fil électrique de 2,5mm2 enroulé à la main le diamètre augmente de 12mm environs = prendre un diamètre initiale de 57,85mm). Le diamètre des spires n'a pas à être précis au millimètre près, mais souvenez vous que plus le diamètre des spires est important plus l'antenne est courte; et plus l'antenne est courte moins elle capte d'energie HF et plus sont gain en émission chute! Quant les deux longueurs de fil sont ainsi formées, réunissez l'extremitée de la premiere spire de chaque bobine au début de la suivante par soudure, pour former un cercle ou sera respectivement fixé l'âme et la tresse du cable coaxial 50 Ohms. Protéger avec du ruban adhésif la partie que vous avez dénude pour la soudure, ensuite a l'opposé de la soudure sur le cercle: dénudez une petite partie de l'isolant pour permettre soit de souder le cable coaxial d'alimentation soit de le maintenir branché avec des pinces type crocodile (IL EST UTILE d'étamer les contactes). Faite attention d'éloigner suffisament la spire du point chaud de celle du point froid de l'alimentation, pour éviter les court-circuits accidentels et les pertes par inductions. Après avoir accordé l'antenne sur sa ligne-support et dans sa configuration de travail, il semble judicieux de faire un nouveau cercle avec la spire extrême opposé au cable d'alimentation sur chaque bobine, pour faciliter le maintien final de la position de l'antenne sur sa ligne support. Un petit stub (brin de réglage du ROS) d'une longueur de 500mm en cable-antenne aux extrémitées de chaque bras de l'antenne peux servir de réglage pour la résonnance au cas ou l'on ne souhaite pas toucher à la longueur déployée (réglage de l'antenne plus simple), dans ce cas souder la dernière spire n'est peut être pas utile. Veillez par ailleurs que les bobines soient aussi semblables et espacées régulièrement au niveau des spires que possible, gage d'un meilleur fonctionnement. Il n'est pas indispensable, pour sa configuration dipole, d'installer un symétriseur ni de faire des spires avec le coaxial sous l'antennes, mais c'est à vous de voir. Pendant la construction et l'installation, faite attention de ne pas emméler les bobines! Si elles sont faites en cuivre de section 2,5mm2, elles sont assez élastiques mais ce déformes facilements.
         Les bases de l'antenne Slinky.
         Depuis les annees 1950, des millions de personnes ont pris plaisir à jouer avec une Slinky à cause de ces propriétées mécaniques. Mais en fesant des tours, la Slinky a aussi quelques propriétées électriques interressantes aussi en radio-fréquences. Puisqu'elle est une hélice fabriquée avec un matériau conducteur, elle peut être self-résonante à une certaine fréquence. En faite une bobine de Slinky standard résonne comme un quart-d'onde entre 7 et 8 MHz quant elle est étendue à des longueurs entre 5 et 15 feet (1 524 à 4 572mm). Pour accorder la Slinky a l'intérieur de sa plage de fréquences une fois seulement après avoir étendue la bobine à sa longueur approximative, alors étendre ou comprimer la pour parvenir à la fréquence de résonnance désiree. A une longueur-comprimée de 7-1/2 feet (2 286mm) une Slinky standard résonne comme un quart-d'onde sur 40 mètres. Aussi un dipole 40 mètres fabriqué avec une paire de bobines Slinky peut être à la taille de nombreux appartements, balcons, ou chambres d'hotel et peut être mise en place en quelques minutes.
         Des dipoles résonnants sur des fréquences au-dessus de la plage 7 à 8 MHz peuvent être créés en enlevant des spires pour raccourcir les bobines ou par rapprochement des spires (en comprimant l'antenne). Un dipole 20 mètres, par exemple, peut être fabriqué en coupant la bobine Slinky à un quart de sa longueur initiale ou simplement en l'alimentant avec un delta-match en son centre.
         Pour les fréquences en-dessous de 40 mètres: une addition, de spires d'une autre bobine Slinky ou des fils pinces en forme de queues de cochon sur les extrémitées. Par exemple par addition d'une bobine en plus de chaque cote et en étendant l'ensemble jusqu'à 30 feet (9 144mm) de long, vous pouvez fabriquer un dipole 80 mètres qui pourra convenir pour la plupart des greniers et halls d'entrée de motels.
         Performances.
         C'est une antenne fantastique? Non. Mais elle fonctionne. Dans un test dans un grand état des USA sur un réseau phonie 75 metres, un dipole Slinky 80 metres de 30 feet (9 144mm) à 20 feet (6 096mm) de haut a reçu un signal de 1-1/2 de moins sur le S-metre qu'une Windom à 35 feet (10 668mm). Cela n'est pas mauvais pour une antenne longue de 1/10 de longueur d'onde. Elle pourrai donner mieux si l'antenne était à la même hauteur, mais elle ne pourra jamais être aussi performante que le dipole entièrement déployé. Comparé avec le fouet mobile Hustler, sa performance et largeur de bande est considérable. Ainsi, considérant ca vous pouvez même installer une antenne Slinky pour 80 mètres à l'intérieur d'une chambre de motel, avec la promesse de bons moments.
         Réaliser un doublet demi-onde artificiel plus court que le doublet naturel présente deux inconvenients: bande passante d'autant plus étroite que le doublet est court, et une impédance au centre de plus en plus faible. Même en employant un coupleur, un tel doublet ne peut être utilisé que sur une bande étroite de fréquences, le ROS croit trés vite de part et d'autre de sa fréquence de résonnance. Comme le coéficient de surtension de l'antenne est "éleve", l'antenne est sélective et moins sensible à certaines perturbations (stations puissante brouilleuses et QRM hors-bande). Le diagramme de rayonnement est proche de celui du doublet demi-onde
         Tuyaux pour les experimentateurs.
         Ici il y a des choses à garder en mémoire quant ont travaille avec des bobines Slinky.
         1)La voie de la simplicitée pour obtenir des résultats en multibande avec une paire de Slinkys est de la pincer sur une ligne d'alimentation faite de coaxial ou de twin-lead. Cela vous donne une version compacte de la bonne vieille Levy. Alimentez la avec une boite de couplage. Cette antenne simple pourra fonctionner sur toute les bandes de 7 MHz à au-dessus et en la pincant avec des spires supplémentaires elle peut permettre des QSO's sur la bande des 80 metres.
         2)Notez que les bobines en acier nu peuvent s'oxyder si elles sont laissées dehors plus que quelques jours. L'oxydation va prendre place sur la surface ou l'énergie HF cherche à passer. Ces moyens sont vraiment mieux adaptes à un déployement à l'intérieur ou en portable. Si vous désirez mettre votre antenne Slinky à l'extérieur sur une base plus ou moins permanente, vous devez bien souder toutes les connections, puis peindre complètement l'antenne avec du vernie en bombe. Pour une antenne en cuivre sous gaine polyvinyle le problème ne se pose pas.
         3)Les bobines Slinky ne peuvent pas se porter toute seules aussi vous devez utiliser une ligne-support pour porter le poid des bobines. La ligne-support passe à l'intérieur des bobines Slinky pour les supporter, en fesant une boucle avec la ligne sur la dernière spire extérieur de chaque bobine on peut maintenir l'écartement des spires. La ligne-support doit être en matière synthétique non conductrice (nylon, polyvinyle) et de diamètre suffisant! Les bobines Slinky sont prévues pour être principalement installée en dipole horizontale, une configuration en Vé inversé par exemple peut être difficile à réaliser.
         4)Pour une antenne Slinky donnée, les performances paraisses meilleur sur la fréquence naturel de résonnance et sur la prochaine harmonique parceque les bobines fonctionnent en augmentation d'impédance comme une self de choc HF sur les hautes harmoniques. Cette propriétée est interressante vis-a-vis des harmoniques succeptible de générer du TVI.
         5)Radioelectriquement rien ne s'oppose à la fabrication d'une Ground-plane 1/4 d'onde avec une bobine Slinky; vous pouvez enrouler la Slinky autour d'un tube PVC par exemple ou la maintenir à la bonne longueur avec une ligne support verticale et ajouter à sa base des radians 1/4 d'onde en fil. Pour cela il ne faut qu'un peu d'imagination et de tours de mains, avec ca on peut faire une GP pour le portable!
         6)Les bobines Slinky résonnes à une fréquence donnée en fonction de l'espacement de ces spires (,donc de sa longueur physique,) ceci pour sa longueur dévellopée de départ. Si vous souhaitez avoir une longueur physique d'antenne plus ou moins courte pour une question de rendement ou de place disponible; souvenez vous que la longueur dévellopée de l'antenne sera trop courte ou trop longue, suivant le cas, pour entrer en résonnance. Il faudra donc soit rallonger les bobines soit les raccourcir. De meme, si l'écartement des spires bouge avec le vent par exemple, l'antenne risque d'avoir du ROS passagé.

         Note sur le réglage de l'antenne.
         Pour faire résonner l'antenne sur la fréquence voulue ont peux soit augmenter le nombre de spires par ajouts (pour diminuer la fréquence de résonnance), soit diminuer le nombre de spires en suppriment ce qui est inutile à la pince coupante (pour augmenter la fréquence de résonnance), ou bien alors: en comprimant les bobines pour augmenter la fréquence de résonnance ou en étirant les bobines pour diminuer la fréquence de résonnance (par ce moyen une variation de fréquence d'au moins un Mégahertz est obtenue...). Pour les réglages, les spires peuvent être maintenues avec des pinces à linge. Pour enfiler le fil-support dans les bobines, enfiler d'abord les bobines sur le manche d'un balai et comprimez les spires. Pendant vos excursions avec cette antenne, s'il vous arrive de déformer les spires au point qu'elles ne se ressemblent plus ou qu'elles ne soient plus tout à fait rondes (voir "aplaties"), rassurez vous: cela n'a pas un gros effet sur le fonctionnement et le ROS. Les base de fonctionnement et de réglage de cet aérien sont identiques à l'antenne Heliwhip, comme avec elle il est possible d'obtenir une impédance de 50 Ohms en jouant avec ces spires.


         D'apres la documentation sur la Slinky de: Antennas West (,Jim Stevens KK7C, Po Box 50062, Provo UT-84604, USA), si vous voulez plus de renseignement sur le fonctionnement et la construction de la Slinky il existe une documentation: Technical note 123D on Slinky antenna.
         1 Inch = 25,4mm; 1 Foot = 304,8mm; 1 Pound = 453,592 37g; périmetre du cercle = 2 x Pi x R.
         Pour information voici quelque diamètres aux environs de 70 mm:
         -tuyau plastique, type ecoulements eaux usées
         PVC rigide
         diamètre exterieur  épaisseur
         63                  3
         75                  3
         PVC cellulaire
         73,6                3,2
         -tuyau plastique, type écoulements eaux pluviale
         PVC rigide
         80                  1,5
         PVC cellulaire
         76,2                1,9
         -tube acier pour construction
         60,3
         76,1
         -tube acier minces, qualité 101 ou 102
         60
         70