# Предисловие

Прочитайте внимательно и полностью настоящую инструкцию, прежде чем использовать трансивер.

Сохраните данное Руководство по эксплуатации – оно содержит ценные указания по применению трансивера IQ-7A/E.

## Важные определения

В данном руководстве используются приведенные ниже в таблице  некоторые важные определения:

## Меры предосторожности

Предупреждение! Никогда во время передачи не держите трансивер так, чтобы его антенна была близко к вам или касалась незащищенных частей тела, особенно лица или глаз. Трансивер будет обеспечивать нормальную работу при его вертикальном расположении и удалении микрофона от ваших губ на расстояние 5 – 10 см.

Предупреждение! Никогда не используйте трансивер с головными телефонами или другими аксессуарами при высоком уровне громкости. Эксперты советуют избегать продолжительного прослушивания звуковых сигналов с большими уровнями. Если вы все же применяете головные телефоны, то уменьшите уровень громкости или используйте их непродолжительное время.

Предупреждение! Никогда не подключайте трансивер к сети переменного тока. Это может вызвать возгорание и электрическое поражение.

Никогда не подключайте трансивер к источнику питания с напряжением более 16 V DC. Это может вывести трансивер из строя.

Никогда не подключайте трансивер к источнику постоянного тока, который имеет предохранители более 5 А. Трансивер имеет защиту от случайного подключения напряжения постоянного тока с обратной полярностью, но при установленных в источнике питания предохранителей менее 5 А. Если предохранители рассчитаны на больший ток, такая переполюсовка приведет к выходу строя трансивера.

Никогда не пытайтесь заряжать щелочные или сухозаряженные элементы. При использовании внешнего источника, освободите батарейный отсек от батарей, т.к. в противном случае будет иметь место заряд батарей, находящихся в трансивере. Это может привести не только к разрушению батарейного отсека, но и самого трансивера.

Не нажимайте кнопку РТТ, когда нет реальной необходимости в работе на передачу.

Не позволяйте детям играться с любым радиообоудованием, имеющим в своем составе передатчик.

Не работайте на трансивере вблизи неэкранированных взрывателей и в условиях взрывоопасной атмосферы.

Избегайте использования и размещения трансивера в прямых лучах солнца или при окружающей температуре ниже -10(С и выше +60(С.

Применение не ICOM батарей питания может ухудшить характеристики трансивера с потерей ваших гарантийных прав.

## Даже тогда, когда трансивер находится в выключенном состоянии, он все-таки потребляет небольшой ток. Поэтому, если трансивер не используется длительное время, удалите из него батарею питания. В противном случае, с течением времени установленная в трансивере батарея разрядится.

## Придаваемые аксессуары

#### Аксессуары, поставляемые вместе с трансивером:			         Кол-во

#### (	Антенна	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1

#### (	Ременная клипса	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1

(	Ручная скоба	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1

(	Аккумулятор или батарейный отсек с Ni-Cd батареями	.	.	.	1

(	Настенное зарядное устройство*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1

* Аккумулятор (BP-195) или батарейный отсек могут отличаться в зависимости от версии станции. В составе некоторых версий аккумулятор и зарядное устройство могут отсутствовать.

##### Подсоединяемые аксессуары

- Антенна

ОСТОРОЖНО: Включение трансивера в режим передачи без присоединенной антенны может вывести трансивер из строя.

Вставьте имеющуюся в комплекте антенну в антенное гнездо и поверните ее по часовой стрелке.

Если трансивер не используется, держите антенное гнездо закрытым, чтобы избежать попадания в него грязи и влаги.

- Замена аккумулятора

Чтобы удалить аккумулятор:

Нажмите защелку и подайте аккумулятор вниз, затем поднимите его вверх как показано на рисунке.

Чтобы установить аккумулятор в трансивер:

Сопоставьте соответствующие вырезы и выступы на аккумуляторе и трансивере и нажмите аккумулятор вниз до появления щелчка.

- Ременная клипса

Клипса позволяет удобно разместить трансивер на поясном ремне.

Чтобы установить клипсу:

Вставьте клипсу в пластиковую скобу на обратной стороне аккумулятора.

Чтобы снять клипсу:

Нажмите на верхнюю часть клипсы и в то же время подайте ее вниз, после чего освободите клипсу из скобы.

##### Описание передней панели

- Органы управления

- Регулятор громкости [VOL]

С помощью этой ручки включается/ выключается трансивер и регулируется громкость принимаемых сигналов.

- Переключатель-кнопка [PTT]

Для включения режима передачи нажмите и удерживайте кнопку [PTT]. Для перевода трансивера в режим приема отпустите кнопку [PTT].

- Переключатель каналов UP/DOWN [(]/[(]

Нажатием этих кнопок осуществляется

выбор рабочего канала или частоты.

В установочном режиме производится выбор

нужного параметра.

- Кнопка БЛОКИРОВКИ (LOCK)

Нажатием с удержанием в течение 2-х сек. осуществляется включение (ON) или

выключение (OFF) функции Lock.

На дисплее появляется иконка .

- Переключатель режима VFO/MEMORY [V/M]

Нажатием этой кнопки выбирается режим VFO или режим Памяти. При этом:

- В режиме Памяти на дисплее появляется иконка “”.

- Трансивер имеет 19 каналов памяти.

- Кнопка записи в память [MW]

Нажатием этой кнопки с удержанием в течение 5 сек. осуществляется запись информации в каналы памяти.

- Кнопка санирования [SCAN]

Нажатием этой кнопки включается или выключается функция сканирования:

Режим VFO: сканирование VFO.

Режим Памяти: сканирование рабочих каналов памяти.

Если выбран режим памяти, то нажатие этой кнопки с удержанием в течение

2-х сек. исключает данный канал из цикла сканирования.

- При этом на дисплее появляется индикатор “”.

- Переключатель [SQL]

Нажатие этой кнопки с удержанием отпирает шумоподавитель.

При нажатой кнопке [SQL] кнопками [(]/[(] устанавливается пороговый уровень шумоподавителя.

- При этом возможен выбор одного из 9-ти возможных значений порогового уровня.

- Функциональный дисплей

- Индикатор передачи

Этот индикатор светится красным цветом, когда трансивер находится в режиме передачи.

- Гнездо для подключения внешнего источника постоянного тока [CHARGE]

В это гнездо с помощью DC кабеля CP-12L или OPC- 254 подключается источник постоянного тока с напряжением от 12 до 16 V DC, чтобы обеспечить заряд установленной батареи; сюда же можно подключить настенный сетевой адаптер BC-110V.

ОСТОРОЖНО: Это гнездо используется только для заряда установленного в трансивер аккумулятора. При этом трансивер должен находиться в выключенном состоянии.

- Спикер-микрофон

- Гнездо для подключения внешнего спикера и микрофона [SP/MIC]

В это гнездо при необходимости можно подключить спикер-микрофон (опция) или гарнитуру. При этом внутренний спикер и микрофон автоматически отклю-чаются.

Если используется внешняя гарнитура (OPC-752), становится доступной функция Side tone (см. ниже).

- Антенное гнездо

В это гнездо подсоединяется входящая в комплект станции антенна.

- Функциональный дисплей

- Индикатор режима Памяти

Появляется на дисплее, когда выбирается режим Памяти.

(	Индикатор блокировки

Этот индикатор говорит о том, что активизирована функция блокировки органов управления.

- Индикатор пониженного уровня заряда батареи “”

Появляется, когда батарея находится на грани истощения.

Появляется и мигает, если требуется срочно заменить (зарядить) батарею.

- Дисплей частоты

Отображает рабочую частоту.

Если активизирован режим Памяти с функцией Name, вместо частоты отображается имя выбранного канала.

- Индикатор занятости канала

Этот индикатор появляется, если принимается полезный сигнал или открыт подавитель шумов.

- Индикатор пропуска канала при сканировании

Если канал памяти помечен для пропуска при сканировании, на дисплее появляется индикатор “”.

- Индикатор номера канала

Отображает номер рабочего канала.

Если  выходная мощность трансивера превышает определенный уровень, защит-

ная цепь выключает передатчик, а вместо номера канала отображаются символы

“- -“. Отпустите кнопку [PTT], а затем снова нажмите ее, чтобы продолжить пере-

чу.

## Основы работы на трансивере

- Прием и передача

ОСТОРОЖНО: Включение трансивера в режим передачи без подсоединенной антенны может вывести трансивер из строя.

- Поворотом ручки [VOL] по часовой стрелке включите трансивер и установите ручку в позицию 10 часов.

- Нажмите [V/M], чтобы выбрать режим Памяти или режим VFO.

- С помощью кнопок [(]/[(] выберите нужный канал памяти или установите частоту в режиме VFO.

- Если в канале принимается полезный сигнал, на дисплее появляется индикатор “”, отпирается шумоподавитель, и с помощью встроенного спикера вы можете прослушивать сигнал, принимаемый трансивером.

- В этом состоянии вы можете при необходимости отрегулировать громкость принимаемых сигналов.

- Нажмите кнопку [SQL], чтобы включить или выключить функцию Squelch шумоподавителя.

- Если выбрана функция Dial select, каждое нажатие кнопок [(]/[(]  увеличивает/уменьшает частоту с шагом 100 kHz или 1 MHz.

- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку [PTT], чтобы начать передачу. Говорите в микрофон обычным голосом.

- Во время передачи светится индикатор передачи красного цвета.

- Память ( VFO

Содержимое канала памяти можно перенести в VFO.

- Выберите канал памяти, содержимое которого вы хотите переместить в VFO.:

Нажмите [V/M], если необходимо, чтобы выбрать режим Памяти.

Нажатием кнопок [(]/[(] установите нужный канал памяти.

- Нажмите с удержанием в течение 2-х сек. кнопку [V/M], чтобы перенести содержимое выбранного канала памяти в VFO. При этом трансивер переходит в режим VFO.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Переносятся только данные о частоте, даже если данному каналу присвоено имя.

- Если в выбранном канале запрограммирована частота, которая выходит за пределы рабочего диапазона VFO, операция переноса данных не выполняется, что сопровождается звуковым сигналом бипера.

- Установка порогового уровня шумоподавителя

В трансивере имеется система шумоподавления, которая отключает звуковой тракт при отсутствии сигнала, отпирающего шумоподавитель.

Чтобы открыть шумоподавитель:

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку [SQL]. Таким образом вы можете прослушивать слабые сигналы, уровень которых ниже установленного порога шумоподавителя.

- При этом на дисплее отображается индикатор “”.

Чтобы закрыть шумоподавитель:

Отпустие кнопку [SQL].

- Установка порогового уровня

- При нажатой кнопке [SQL] кнопками [(]/[(] выберите нужный пороговый уровень.

- ‘Sq 1’ является самым низким уровнем, а ‘Sq 9’ – самым высоким. По умолчанию установлен пороговый уровень ‘Sq 3’.

- Если подавитель шумов выключен, на дисплее отображается сообщение ‘oPEn’.

- Отпустите кнопку [SQL], чтобы вернуть трансивер в обычный режим работы.

- Функция Side tone

Если вы используете приобретенную в качестве опции гарнитуру, например, от фирмы David Clark Co., подключенную к трансиверу с помощью адаптера OPC-752, в режиме передачи вы можете в головных телефонах гарнитуры прослушивать (контролировать) свою работу.

- Функция Lock

Функция Lock предотвращает случайное изменение каналов и установленных ранее функций. При активной функции Lock кнопки [PTT] и [SQL] остаются еще доступными.

Нажмите кнопку [] с удержанием в течение 2-х сек., чтобы включить или выключить функцию Lock.

- Подсветка дисплея

Подсветка дисплея включается автоматически при нажатии любой кнопки.

- Индикатор пониженного заряда батареи

Если напряжение батареи стало меньше определенного уровня, на дисплее появляется индикатор “ “.

- Функция Dial select

Применение функции Dial select позволяет установить режим изменения частоты клавишами [(]/[(] с шагом 1 MHz, когда вам необходимо осуществлять грубую и быструю перестройку.

- Нажмите [V/M], чтобы выбрать режим VFO.

- Нажмите [V/M] с удержанием в течение 2-х сек. один или несколько раз, чтобы выбрать желаемый шаг перестройки. При этом:

- Вы можете выбрать шаг 1 MHz, 100 kHz или обычный стандартный канальный шаг.

- Нажмите любую кнопку, чтобы вернуть трансивер в обычный режим работы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для обычной работы вы должны использовать регулярный шаг настройки. Используйте большой шаг перестройки только тогда, когда вам необходимо быстро перестроиться в достаточно больших пределах.

# Сканирование

- Сканирование памяти

В режиме памяти осуществляется непрерывное сканирование всех запрограммированных каналов памяти, за исключением тех, которые помечены для пропуска.

- Нажатием кнопки [V/M] переведите трансивер в режим памяти.

- При этом на дисплее появится иконка “”.

- Нажмите кнопку [SCAN], чтобы активизировать сканирование памяти.

- Направление сканирования меняется кнопками [(] или [(].

(	Нажмите снова кнопку [SCAN] для остановки сканирования.

- Полное сканирование в режиме VFO

В режиме VFO осуществляется непрерывное сканирование между крайними частотами диапазона.

- Для изменения направления сканирования используйте кнопки [(]/[(].

- Условия возобновления сканирования после паузы

Если во время сканирования обнаруживается сигнал, отпирающий шумоподавитель, сканирование делает паузу до тех пор, пока в канале не исчезнет несущая сигнала. Затем сканирование возобновляется.

##### Система памяти

- Программирование каналов памяти

Система памяти трансивера имеет 19 каналов памяти, в которых вы можете сохранять наиболее часто используемые частоты.

- Нажмите, если необходимо, кнопку [V/M], чтобы перевести трансивер в режим VFO.

- Кнопками [(]/[(] установите нужное значение частоты.

- Нажмите, если нужно, кнопку [V/M] один или несколько раз, чтобы использовать функцию Dial select для выбора желаемого шага настройки.

- Нажмите с удержанием в течение 5-ти сек. кнопку [MW], чтобы войти в режим программирования памяти.

- При этом на дисплее появятся иконка “” и номер выбранного канала памяти.

- Нажатием кнопок [(]/[(] выберите нужный канал памяти.

- Нажмите с удержанием в течение 2-х сек. кнопку [MW], чтобы занести в выбранный канал установленную в режиме VFO частоту и вернуть трансивер в режим VFO.

- Маркирование каналов памяти для пропуска при сканировании

Чтобы ускорить процесс сканирования, часть каналов по вашему усмотрению можно исключить из цикла сканирования.

- Нажмите, если необходимо, кнопку [V/M], чтобы перевести трансивер в режим Памяти.

- При этом на дисплее появляется иконка “”.

- Нажатием кнопок [(]/[(] выберите канал, который вы хотите исключить из процесса сканирования.

- Нажмите с удержанием в течение 2-х сек. кнопку [SCAN], чтобы пометить данный канал для пропуска при сканировании.

- Если канал помечается для пропуска, на дисплее появляется индикатор “”.

- Если случайно начался процесс сканирования, нажмите кнопку [SCAN], чтобы остановить сканирование.

- Присвоение имени каналам памяти

- Программирование имени канала памяти

- Выберите канал памяти, которому вы хотите присвоить имя:

Нажмите [V/M], чтобы установить режим Памяти.

Кнопками [(]/[(] выберите нужный канал памяти.

- Нажмите с удержанием в течение 5-ти сек. кнопку [M/W], чтобы войти в режим ввода имени.

- При этом на месте первой цифры частоты связи появится мигающий символ подчеркивания, указывающий на место ввода первого символа имени.

- Нажмите [SCAN] или [SQL] столько раз, сколько необходимо, чтобы ввести желаемый символ имени.

- Чтобы удалить символ, введите вместо него символ пробела (отображается на дисплее как “_”).

- Чтобы переместить курсор вперед или назад, используйте кнопки [(]/[(].

- Нажмите с удержанием в течение 2-х сек. кнопку [], чтобы удалить все введенные символы.

- Нажмите [M/W], чтобы ввести установленное имя канала в память.

- При этом прекратится мигание.

- Имя канала может содержать до 5-ти символов.

- Если каналу памяти не присвоено имя, на дисплее отображается частота выбранного канала памяти.

- Для ввода имени могут быть использованы следующие символы:

0 ~ 9, A ~ Z (прописные), (пробел), “-“, #, $, &, (,), “,”, (, /, <, >, =, “, ‘, ?, !, @.

# Другие функции

- Инициализация установочного режима при включении трансивера

Инициализация установочного режима осуществляется при включении трансивера и соответствующей(их) кнопки(ок). Он применяется для выполнения достаточно редких установок, обеспечивающих настройку трансивера по вашему усмотрению.

- Вхождение в установочный режим

- При нажатых кнопках [V/M] и [] включите трансивер.

- Трансивер при этом переходит в установочный режим, а на дисплее появляются символы “mn”, “bP” или “St”.

- Нажмите [(] или [(] один или несколько раз, чтобы выбрать нужную информацию, отображаемую на дисплее в нижней правой части экрана.

- Нажмите [], чтобы выбрать нужные условия.

- Нажмите [MW] или [PTT], чтобы выйти из установочного режима и вернуться в обычный режим.

- Имя канала памяти

Если каналу памяти присвоено имя, оно может отображаться вместо частоты канала памяти.

- Если каналу памяти имя не присвоено, на дисплее отображается частота выбранного канала памяти.

- Включение/выключение бипера

По умолчанию бипер включен. При этом каждое нажатие клавиши сопровождается звуковым сигналом бипера. В установочном режиме бипер может быть включен (ON) или выключен (OFF).

- Включение/выключение функции Side tone

Когда используется гарнитура (например, фирмы David Clark Co.), во время передачи вы можете прослушивать свой речевой сигнал.

- Для подключения такой гарнитуры к трансиверу требуется специальный адаптер OPC-752.

- Сброс CPU

Сброс микропроцессора целесообразно использовать при первичном включении трансивера или при его сбое во время работы.

При нажатых кнопках [V/M] + [[MW] + [SCAN] включите трансивер, что приведет к сбросу (перезапуску) микропроцессора и трансивера.

При этом на дисплее появляется сообщение “CLEAR”.

Аккумуляторы

- Особенности заряда аккумуляторов

Никогда не пытайтесь заряжать сухозаряженные элементы. Это может вызвать вытекание жидкости из батареи и повредить батарейный отсек и трансивер.

Никогда не подключайте два или более зарядных устройств в одно и тоже время.

Заряд может не произойти, если окружающая температура ниже 10(С и выше 40(С.

При использовании DC-119:	Если индикатор заряда мигает оранжевым цветом, напряжение аккумуляторной батареи автомобиля недостаточно и заряд не возможен. В этом случае проверьте автомобильный аккумулятор. Если индикатор заряда мигает красным цветом, возможно, имеется проблема с аккумулятором или зарядным устройством. Проверьте контакты аккумулятора или обратитесь к вашему дилеру.

- Заряд аккумулятора

Аккумуляторы BP-195 и BP-196 в своем составе содержат Ni-Cd элементы и допускают до 300 циклов заряда. Полный заряд батареи производится перед первичной установкой в трансивер или при истощении ее заряда.

Если вы хотите обеспечить более 300 циклов заряда, рекомендуется следовать приведенным ниже правилам:

- Избегайте перезаряда батареи. Период заряда не должен превышать 48 часов.

- Используйте батарею до полного истощения ее заряда. Рекомендуется производить заряд батареи тогда, когда работа на передачу становится невозможной.

- Быстрый заряд с помощью BC-119

Зарядное устройство BC-119 допускает быстрый заряд аккумулятора.

При этом требуются дополнительно адаптер AD-81 и АС адаптер (последний в зависимости от версии может входить или не входить в комплект BC-119).

- Зарядный период:	1.5 часа (с BP-195)

2 часа (с BP-196)

- Многослотовое зарядное устройство  BC-121

BC-121 позволяет одновременно заряжать 6 аккумуляторов.

При этом дополнительно требуются шесть адаптеров AD-81 и АС адаптер (последний может входить или не входить в комплект BC-121).

- Зарядный период:	1.5 часа (с BP-195)

2 часа (с BP-196)

- Обычный заряд

- Вставьте аккумулятор в трансивер.

- Убедитесь, что трансивер выключен.

- Подключите к трансиверу АС адаптер (BC-110A/D/V) или CP-12L или OPC-254L как показано на рисунке.

- Зарядный период:	10 часов с BP-195

15 часов c BP-196

- Комментарии по применению аккумуляторов

- Рабочий период

Рабочий период аккумулятора зависит от его типа и режима работы самого трансивера (см. Таблицу ниже).

- Срок жизни аккумулятора

Если вам кажется, что аккумулятор потерял емкость даже после полного заряда, разрядите его, оставив включенным трансивер в течение дня, а затем снова зарядите аккумулятор.

Если и в этом случае аккумулятор не держит заряд нужное время, замените его.

- Установка элементов в батарейный отсек

В батарейный отсек трансивера можно установить 8 АА (R6) размера Ni-Cd или щелочные элементы как показано на рисунке.

- Снимите крышку батарейного отсека трансивера.

- Установите 8 АА (R6) размера Ni-Cd или щелочные элементы, соблюдая правильную полярность.

- Никогда не подключайте внешний источник постоянного тока к трансиверу, если в нем установлены сухозаряженные или щелочные элементы. Это может привести к выходу из строя трансивера.

- Не допускайте перезаряда батареи. Если в трансивер установлены заряжаемые элементы, подключение внешнего источника постоянного тока обеспечивает одновременно и заряд батареи.

- Содержите батарейные контакты в чистоте. Рекомендуется чистить батарейные контакты хотя бы раз в неделю.

# Клонирование

Клонирование позволяет быстро и легко перенести запрограммированные установки с одного трансивера на другой. Кроме того, при использовании специального программного обеспечения EX-2119 (опция) и кабеля OPC-478 (опция) можно осуществить перенос нужных данных с персонального компьютера (ПК) на трансивер.

- Перенос данных с одного трансивера на другой

- Подключите клонирующий кабель ОРС-474 к гнездам [SP] трансивера-источника данных и целевого трансивера.

- Трансивер-источник используется для передачи запрограммированных в нем установок в целевой трансивер.

- При нажатых кнопках [(] + [(] + [V/M] включите трансиверы, чтобы активизировать клонирующий режим.

- На дисплее трансиверов появляется сообщение “ClonE”, что говорит о готовности трансиверов к процессу клонирования.

- Нажмите кнопку [PTT] на трансивере-источнике.

- На трансивере-источнике должно появиться сообщение “CloUt”.

- На дисплее целевого трансивера появляется сообщение “CL In”.

- Когда процесс клонирования завершится, выключите трансивер, а затем снова его включите, чтобы выйти из режима клонирования.

- Клонирование с использованием ПК

При использовании специального программного обеспечения EX-2119 и кабеля OPC-478 имеется возможность производить обмен данными между трансивером и ПК.

- Ошибки при клонировании

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время клонирования нельзя нажимать кнопку [PTT] на целевом трансивере. Это может привести к ошибкам при клонировании.

Если на дисплее появляется сообщение об ошибке, оба трансивера автоматически возвращаются в режим готовности к клонированию, и процесс клонирования следует повторить.

В случае проблем . . .

Если вам кажется, что трансивер работает не так, как нужно, обратитесь к приведенной ниже таблице, прежде чем обращаться в сервисный центр.

# Спецификация

- Общие данные

- Диапазон частот								: TX	118 ~ 136.975 MHz

RX	108 ~ 136.975 MHz

- Режим работы									: АМ (6К00А3Е)

- Число каналов памяти							: 19

- Допустимое напряжение питания			: 9.6 V DC (спец. батарея, отриц. земля)

- Диапазон рабочих температур				: -10(С ~ +50(С

- Стабильность частоты						: (10 ppm (в диапазоне температур 0(С ~ +50(С)

- Потребляемый ток								:

TX									 1.2 А (CW) max.

0.7 A (CW) типовое значение

RX									 55 mA типовое значение в режиме деж. приема

250 mA max.

- Антенный импеданс							: 50 (

- Размеры											: 58(Ш) х 140.5(В) х 32.3(Г) мм (без чехла)

- Масса (с BP-195)								: 425 г.

- Передатчик

- Выходная мощность							: 3.7 W (PEP) типовое значение

- W (CW) типовое значение

- Модуляция										: низкоуровневая

- Глубина модуляции							: от 80 до 100 %

- Искажения звуковых гармоник				: Менее 10%

(при 60 % модуляции)

- Отношение сигнал/Фон, шумы				: Более 35 dB

- Подавление паразитных излучений			: Более 60 dB

- Приемник

- Схема приемника								: Супергетеродин с двойным преобразованием

частоты

- Промежуточные частоты						: 1-я	28.95 MHz

2-я	450 kHz

- Чувствительность (при нагрузке 50 ()		: 1 (V (при АМ 6dB S/N)

- Пороговая чувствительность					: 1 (V

(при нагрузке 50 ()

- Избирательность								: 8 kHz (на уровне 6 dB)

25 kHz (на уровне 60 dB)

- Избирательность по соседнему каналу		: Более 60 dB

- Звуковая выходная мощность				: 500 mW (при 10% искажений на нагрузке 8 ()

(при питании 9.6 V)

- Отношение сигнал/фон + шум				: Более 25 dB

- Гнездо внешнего SP							: 3-проводное, 3.5 мм (d)/ 8 (

# Опции

- Аккумуляторы

- Другие опции

BC-110A/D/V Настенное сетевое зарядное устройство

Используется для обычного заряда подключенного аккумулятора.

BC-119 Настольное зарядное устройство + AD-81 Зарядный адаптер

Для быстрого заряда аккумуляторов. С зарядным устройством применяется AC адаптер. Некоторые версии BC-119 требуют дополнительно AD-75. Время заряда составляет от 1.5 до 2 часов.

BC-121 Многослотовое зарядное устройство + AD-81 Зарядный адаптер

Для быстрого заряда одновременно 6-ти аккумуляторов. В зависимости от версии может применяться AC адаптер. Кроме того, необходимы 6 х AD-81. Время заряда составляет от 1.5 до 2 часов.

OPC-254L DC кабель питания

CP-12L Кабель с противошумовым фильтром для подключения в гнездо прикуривателя автомобиля

Позволяет производить заряд аккумулятора, подключенного к трансиверу от источника от 12 до 16 V DC. Используется только для заряда – одновременно нельзя работать на трансивере.

HM-119 Спикер-микрофон

Сочетает в себе микрофон и спикер.

SP-13 Головные телефоны

Позволяют осуществлять высококачественный прием при высоком уровне внешнего шума.

OPC-752 Адаптер для подключения гарнитуры

Используется для подключения к трансиверу внешней гарнитуры (например, от фирмы David Clark Co.). При этом обеспечивается прослушивание своего голоса во время передачи.

EX-2119 Программное обеспечение

Обеспечивает быстрое и легкое программирование необходимых установок, включая частные каналы, установки сканирования и т.п. при подключении ПК к трансиверу.

OPC-474 Клонирующий кабель

Используется для переноса данных с одного трансивера на другой.

OPC-478 Клонирующий кабель

Используется для обмена данными между трансивером и ПК.

- OPC-752 Адаптер для подключения гарнитуры

Используется для подключения к трансиверу внешней гарнитуры (например, от фирмы David Clark Co.). При этом обеспечивается прослушивание своего голоса во время передачи.

###### Содержание

# Предисловие	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1

##### Подсоединяемые аксессуары	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3

##### Описание передней панели	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4

- Органы управления	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4

- Функциональный дисплей	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5

## Основы работы на трансивере	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7

- Прием и передача	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7

- Установка порогового уровня шумоподавителя	.	.	.	.	.	.	7

- Функция Side tone	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8

- Функция Lock	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8

- Подсветка дисплея	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8

- Индикатор пониженного заряда батареи	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8

- Функция Dial select	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9

Сканирование	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10

- Сканирование памяти		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10

- Полное сканирование в режиме VFO	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10

##### Система памяти	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11

- Программирование каналов памяти	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11

- Присвоение имени каналам памяти	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11

# Другие функции	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13

- Инициализация установочного режима	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13

- Сброс CPU	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13

# Аккумуляторы		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14

- Особенности заряда аккумуляторов	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14

- Заряд аккумулятора	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14

- Комментарии по применению аккумуляторов 	.	.	.	.	.	.	15

- Установка элементов в батарейный отсек	.	.	.	.	.	.	.	.	15

Клонирование	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17

В случае проблем . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18

# Спецификация		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19

# Опции	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20

# Text boxes

| Определение | Значение |
| --- | --- |
| Предупреждение | Возможность получения травмы, огневого поражения или электрического шока. |
| Осторожно | Радиостанция может быть повреждена |
| Примечание | Пренебрежение указаниями, приведенными в примечании, может только вызвать некоторые неудобства. Это не угрожает травмой, огневым поражением или электрическим шоком. |

| Проблема | Возможная причина | Решение | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| Трансивер не включа-ется | Истощена батарея. Плохой контакт в бата-рейной упаковке. | Зарядите батарею. Проверьте контакты. | 14, 15 |
| Нет звука спикера | Выбран слишком большой уровень подавителя шумов. Выбран низкий уровень громкости. | Установите правильно пороговый уровень. Ручкой [VOL] устано-вите нужный уровень громкости. | 7, 8 |
| Передача не возможна | Некоторые каналы являют-ся только приемными. Истощена батарея. | Смените канал памяти. Зарядите батарейную упаковку. | 7, 14 |
| Нельзя выбрать отобра-жаемый канал памяти | Активизирована функция блокировки. | Нажмите с уднржанием в течение 2-х сек. кнопку [], чтобы отменить функцию блокирования. | 8 |
| Не работает сканирова-ние | Все каналы помечены для пропуска при сканирова-нии. | Удалите метку пропуска канала при сканирова-нии. | 10 |
| Не работает бипер | Функция бипера выключе-на. | В установочном режиме активизируйте функцию бипера. | 13 |

| Аккумулятор | Напряжение | Емкость | Зарядный период | Рабочий период* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Настенное зарядное устройство | BC-119 или BC-121 c AD-81 |  |
| BP-194 | Батарейный кейс для AA (R6) x 8 щелочных или Ni-Cd элементов | 10 часов** | _ | 6 часов** |
| BP-195 | 9.6 V | 700 mAh | 10 часов | 1.5 часов | 6 часов |
| BP-196 | 9.6 V | 1050 mAh | 15 часов | 2.0 часа | 9 часов |
| * Рабочий период измерялся при следующих условиях: Т = 25(С, TX = Высокая мощность, RX = Деж. прием = 5 : 5 : 90 |
| ** Если установлены Ni - Cd элементы |