Kenwood TM-742

Расширение диапазонов передачи и приема

Пределы расширения

28 МГц -       18  -  54 прием / 26 - 45 передача

50 МГц -       40  -  90 прием / 46 - 76 передача

144 МГц -   136 - 184 прием / передача

220 МГц -   215 - 260 прием / 215 - 235 передача

440 МГц -   410 - 470 прием / передача

1,2 ГГц - 1100 - 1400 прием / передача

Помните, что электронные схемы могут настраиваться только в пределах частотного “окна” шириной 20 - 30 МГц около основной частоты заводской настройки аппарата. При этом лучшие технические характеристики аппарата могут быть обеспечены как в нижней, так и в верхней части рабочего диапазона частот.

Еще 100 каналов памяти

Находясь в режиме работы с памятью, нажмите и удержите клавишу F, затем нажмите клавишу REV. Появятся каналы A1 - J0.

Инструкция по доработке с расширением ВЧ - диапазона

1. Отключите питание и антенну.

2. Снимите с корпуса переднюю панель.

3. Удалите 4 винта с нижней крышки.

4. Ослабьте 4 винта на боковой стенке трансивера.

5. Найдите блок управления (большая плата вблизи передней панели).

6. Удалите чип-резисторы согласно рисунку, выше (понадобятся позднее).

7. Установите два резистора, как показано на рисунке (в отмеченные места).

8. Соберите трансивер.

9. Перезапустите процессор (нажав клавишу MR, включите питание).

Для приема в диапазоне 800 МГц: нажмите не менее, чем на 1 секунду ручку MHz. Антенна на диапазон 800 МГц должна быть подключена к медной площадке вывода 1 микросхемы IC9 на плате UHF.

Трансиверы с некоторыми серийными номерами не содержат диапазон 800 МГц !!