Philips 28PW6515

0 6 2 5 9 6 i+

zodra er SER in het beeld staat, dan op het lokale bedieningpaneel de  MENU

toets en de - toets tegelijk indrukken, dan kom je in de   service alignment

mode

HRS: 0035  SWID: A10EP1-1.4

ERR: 0   0   0   0   0   0   0

OPT: 127 55 47 206 0 0 0 0

AKB ON

VSD OFF

De SER dat hierboven staat is enkel van toepassing bij de GR2.1,2.2 en
2.3 chassis van philips. Bij de 28PW 8506 (wat een EM2 chassis is) heb
je 3 mogelijkheden om in service alignment te geraken:
- Met de DST afstandsbediening van philips op de toets "sam" drukken,
dan vraagt het toestel een wachtwoord. Dit is de code 3140.
- Met Compair. Dit is een pc programma + interface die je aan de tv
aansluit.
- Als je al die dingen niet hebt, kan je op het klein signaalpaneel
kijken (module in blik). Daar staan ergens (onder het blik) 2 paar
piepkleine contactjes waar ook SAM en SDM bijstaan. Sluit je de 2
contactjes van SAM kort, dan ben je automatisch in Service mode.