4 poort KVM Switch

# Gebruikershandleiding

# KV-006

#### Inleiding

Hartelijk dank voor de aanschaf van deze Sitecom KVM Switch. Met deze switch kunt u twee PC's bedienen met één toetsenbord, muis en VGA-monitor. De switch kan worden bediend via sneltoetsen, druktoetsen op het voorpaneel of de autoscanfunctie. Dankzij de volledige emulatie van toetsenbord- en muisfuncties kunt u met deze switch twee PC's aansturen.

1.	Inhoud van de verpakking

- 4-poorts KVM-switch

- Kabels voor 4-poorts KVM-switch

- Gebruikershandleiding

2.	Kenmerken

(	Ondersteunt o.a. Microsoft Intellimouse, Intellimouse Pro, etc.

(	Ondersteunt DOS, Windows 95/98/2000/ME/XP en Linux

(	"Hot pluggable", dus PC's toevoegen of verwijderen zonder

dat u de switch of de PC hoeft uit te zetten

(	Hoge videokwaliteit met een maximale resolutie van 1920x1440

en een bandbreedte 200 MHz

(	Geen extra software nodig

(	Gemakkelijk een PC selecteren via de knoppen op de switch

of via de sneltoetsen

(	Autoscanfunctie om PC's automatisch aan te sturen

(	LED-indicatielampje om eenvoudig de status te controleren

(	Bevestigingstoon wanneer u van poort wisselt

3.	Systeemvereisten

- Een VGA-monitor

- Een PS/2-toetsenbord

- Een PS/2-muis

4.	Installatie van de hardware

Alvorens u de KVM-switch installeert dient u te controleren of alle randapparatuur en PC's zijn uitgeschakeld.

- Sluit de kabels van de KVM-switch aan op de computerpoorten van de KVM-switch.

- Sluit de kabels van de monitor, muis en toetsenbord aan op de KVM switch.

- Sluit de kabels van de KVM-switch aan op de PC’s.

- Nadat u de computers heeft aangezet en deze volledig zijn opgestart, kunt u de KVM-switch gebruiken.

Opmerking: Wacht tot de opstartprocedure is voltooid alvorens u de toetsen op de KVM-switch of de sneltoetsen gebruikt.

## 5.	Gebruik

## - Toetsen op de KVM-switch

De KVM-switch heeft aparte druktoetsen op het paneel Wanneer u op de toetsen drukt, schakelt u tussen de PC's.

Wanneer u de KVM-switch aanzet, brandt bij één van beide PC-poorten altijd het LED-indicatielampje. Wanneer u een PC selecteert die is afgesloten, dan knippert het corresponderende LED-indicatielampje.

## - Sneltoetscommando's via het toetsenbord

Handige sneltoetscombinaties geven ook toegang tot de verschillende functies van de KVM-switch. Om commando's naar de KVM-switch te versturen, dient u binnen 2 seconden 2 keer op de toets SCROLL LOCK te drukken, gevolgd door een andere toets (zie hieronder). U hoort een pieptoon ter bevestiging.

| Sneltoetscommando's |
| --- |
| SCROLL SCROLL LOCK LOCK | Vorig kanaal |
| SCROLL SCROLL LOCK LOCK | Volgend kanaal |
| SCROLL SCROLL 1 (of 2,3,4) LOCK LOCK | Rechtstreeks PC-poort selecteren |
| SCROLL SCROLL B LOCK LOCK | Pieptoon aan/uit |
| SCROLL SCROLL S LOCK LOCK | Automatisch scannen |

Opmerking: Om de autoscanfunctie uit te zetten, drukt u op de spatiebalk.

6.	Problemen oplossen

Controleer of alle aansluitingen kloppen en goed vastzitten. Geef alle kabels een label met het cijfer van de corresponderende computer om verwarring te voorkomen.

- De KVM-switch betrekt zijn voeding van de toetsenbordpoort van de computer. Indien de computer onvoldoende voeding kan leveren voor de KVM-switch, sluit dan een extra adapter (5 V ~ 9 V gelijkstroom, 100 mA ~1 A) aan op de voedingsbus van de switch. De polariteit van de voedingsbus is positief in het midden.

- Druk niet op de toetsen van het toetsenbord terwijl de geselecteerde PC bezig is met opstarten. Wanneer u dat wel doet, kan er zich een toetsenbordfout voordoen of wordt het toetsenbord mogelijk niet gedetecteerd door de PC.